诺世河北润滑油有限公司

润滑油调和分装项目

竣工环境保护验收报告

建设单位：诺世河北润滑油有限公司

编制单位：诺世河北润滑油有限公司

2021年1月

目  录

前  言	1

1 验收编制依据	2

1.1 法律、法规	2

1.2 验收技术规范	2

1.3 工程技术文件及批复文件	3

2 工程概况	4

2.1 项目基本情况	4

2.1.1 基本情况	4

2.1.2 地理位置及周边情况	4

2.1.3 厂区平面布置	4

2.2 建设内容	5

2.2.1 生产规模及产品方案	5

2.2.2 主要原辅材料	5

2.2.3 主体设施建设内容	5

2.2.4 生产设备	7

2.3 工艺流程	7

2.4 劳动定员及工作制度	8

2.5 公用工程	8

2.5.1 给排水	8

2.5.2 供电	8

2.5.3供热	8

2.6 环评审批情况	9

2.7 项目投资	9

2.8 项目变更情况说明	9

2.9 环境保护“三同时”落实情况	9

2.10 验收范围及内容	10

3 主要污染源及治理措施	12

3.1 施工期主要污染源及治理措施	12

3.2 运行期主要污染源及治理措施	12

3.2.1 废气	12

3.2.2 废水	12

3.2.3 噪声	13

3.2.4 固体废物	13

4 环评主要结论及环评批复要求	14

4.1 建设项目环评报告表的主要结论与建议	14

4.2 审批部门审批意见	19

4.3 审批意见落实情况	21

5 验收评价标准	21

5.1 污染物排放标准	21

5.1.1 废气	21

5.1.2废水	22

5.1.3噪声	22

5.2 总量控制指标	23

6 质量保障措施和检测分析方法	24

6.1 质量保障体系	24

6.2 检测分析方法	24

6.2.1 检测点位、项目及频次	24

6.2.2检测分析方法	25

6.2.3 检测点位示意图	26

7 验收检测结果及分析	26

7.1 检测结果	27

7.1.1 废气检测结果	27

7.1.2 废水检测结果	28

7.1.3 噪声检测结果	28

7.2 检测结果分析	29

7.2.1 废气检测结果	29

7.2.2 废水检测结果	29

7.2.3 噪声检测结果	30

7.3 总量控制要求	30

8 环境管理检查	31

8.1 环保管理机构	31

8.2 施工期环境管理	31

8.3 运行期环境管理	31

8.4 社会环境影响情况调查	31

8.5 环境管理情况分析	31

9 结论和建议	32

9.1 验收主要结论	32

9.2 建议	33

附图

1、项目地理位置图

2、企业周边关系图

3、项目平面布置图

附件

1、环评审批意见

2、营业执照

3、危废协议

# 前  言

诺世河北润滑油有限公司位于河北省沧州市肃宁县河肃路中段南侧，中心地理坐标为北纬38°25'46.11"，东经115°54' 32.97"。企业投资908.2710万元，建设润滑油调和分装项目。

企业委托山东省鼎深环保科技有限公司于2020年03月编制完成了《诺世河北润滑油有限公司润滑油调和分装项目环境影响报告表》，并于2020年03月10日取得了沧州市生态环境局肃宁县分局的批复，批复文号为肃环表【2020】9号。

诺世河北润滑油有限公司润滑油调和分装项目在实际建设过程中部分建设内容发生变更，河北欣众环保科技有限公司于2020年09月编制完成了《诺世河北润滑油有限公司润滑油调和分装项目环境影响补充报告》，并于2020年11月23日取得了沧州市生态环境局肃宁县分局的备案函（肃环管函【2020】6号）。

诺世河北润滑油有限公司润滑油调和分装项目已建设完成，根据《建设项目环境保护管理条例》（国务院第682号令）、《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评【2017】4号）的有关规定，受诺世河北润滑油有限公司的委托，沧州燕赵环境监测技术服务有限公司于2021年01月05日至01月06日对项目污染物排放情况进行了环保验收监测，诺世河北润滑油有限公司依据监测结果编制了项目竣工环保验收报告，为其竣工验收提供科学依据。

# 1 验收编制依据

## 1.1 法律、法规

（1）《中华人民共和国环境保护法》，（2015年1月1日起施行）；

（2）《中华人民共和国环境影响评价法》，（2018年12月29日起施行）；

（3）《中华人民共和国水污染防治法》（2018年1月1日起施行）；

（4）《中华人民共和国大气污染防治法》，（2018年10月26日施行）；

（5）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》，（2018年12月29日起施行）；

（6）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，（2020年9月1日起施行）；

（7）《建设项目环境保护管理条例》，（2017年10月1日起施行）；

（8）《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2018年4月28日起施行）；

（9）《河北省环境保护条例》，（2005年5月1日起施行）。

## 1.2 验收技术规范

（1）《环境影响评价技术导则  总纲》（HJ 2.1-2016）；

（2）《环境影响评价技术导则  大气环境》（HJ 2.2-2018）；

（3）《环境影响评价技术导则  地表水环境》（HJ/T 2.3-2018）；

（4）《环境影响评价技术导则  地下水环境》（HJ 610-2016）；

（5）《环境影响评价技术导则  声环境》（HJ 2.4-2009）；

（6）《环境影响评价技术导则  生态影响》（HJ 19-2011）；

（7）《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）；

（8）《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）；

（9）《声环境质量标准》（GB 3096-2008）；

（10）《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB 13/2322-2016）；

（11）《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）；

（12）《城市污水再生利用 绿地灌溉水质》（GB/T25499-2010）；

（13）《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）；

（14）《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）；

（15）《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单的规定；

（16）《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）及2013年修改单；

（17）《关于规范建设单位自主开展建设项目竣工环境保护验收的通知》（环境保护部）（2017年11月22日起施行）；

（18）《建设项目环境影响评价文件审批及建设单位自主开展环境保护设施验收工作指引（试行）》（河北省环境保护厅），冀环办字函[2017]727号，2017.11.23；

（19）《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》（生态环境部），公告2018年第9号，2018.05.16。

## 1.3 工程技术文件及批复文件

（1）山东省鼎深环保科技有限公司，《诺世河北润滑油有限公司润滑油调和分装项目环境影响报告表》，2020年03月；

（2）沧州市生态环境局肃宁县分局，肃环表【2020】9号，关于《诺世河北润滑油有限公司润滑油调和分装项目》的审批意见，2020年03月10日；

（3）河北欣众环保科技有限公司，《诺世河北润滑油有限公司润滑油调和分装项目环境影响补充报告》，2020年09月；

（4）沧州市生态环境局肃宁县分局，（肃环管函【2020】6号），关于诺世河北润滑油有限公司润滑油调和分装项目环境影响评价补充报告备案的函，2020年11月23日。

# 2 工程概况

## 2.1 项目基本情况

### 2.1.1 基本情况

项目基本情况介绍见下表2-1。

表2-1  项目基本情况

| 项目名称 | 润滑油调和分装项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 诺世河北润滑油有限公司 |
| 法人代表 | 黄垚 | 联系人 | 郭红权 |
| 通信地址 | 河北省沧州市肃宁县河肃路中段南侧 |
| 联系电话 | 13910665155 | 邮编 | 062351 |
| 项目性质 | 新建 | 行业类别 | C2511 原油加工及石油制品制造 |
| 总投资（万元） | 908.2710 | 环保投资 （万元） | 94 | 环保投资占总投资比列（%） | 10.35 |
| 建设地点 | 河北省沧州市肃宁县河肃路中段南侧 |
| 立项审批 | 肃宁县发展 改革局 | 批准文号 | 肃发改备字〔2017〕126号 |

### 2.1.2 地理位置及周边情况

项目位于河北省沧州市肃宁县河肃路中段南侧，中心地理坐标为北纬38°25'46.11"，东经115°54'32.97"，项目四周关系为：项目北侧为公司，西侧为生猪养殖有限公司，南侧为空地，东侧为空地。项目周边最近的敏感点为西侧834米的谭家庄村。项目地理位置示意图见附图1，项目周边关系示意图见附图2。

### 2.1.3 厂区平面布置

项目占地面积约23024.54m2，其中，分装车间两座，占地面积均为1440m2；调配车间一座，占地面积为690m2；包材库4座，包材库（一）占地面积1584m2，包材库（二）占地面积1872m2，包材库（三）占地面积784m2，包材库（四）占地面积3024m2；化验室一座，占地面积为161m2；综合楼一座，占地面积为2340m2以及配套公用设施。项目平面布置图见附图3。

## 2.2 建设内容

### 2.2.1 生产规模及产品方案

项目年产5万吨润滑油。

### 2.2.2 主要原辅材料

原辅材料及能源消耗表见表2-2。

表2-2  原辅材料及能源消耗表

| 序号 | 名称 | 单位 | 环评年消耗量 | 实际情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 基础油 | 万t/a | 4.7005 | 与环评一致 |
| 2 | 添加剂 | HiTEC349 | 万t/a | 0.3 | 与环评一致 |
|  |  | HiTEC9325G |  |  |  |
|  |  | HiTEC9890G |  |  |  |
| 3 | 新鲜水 | m3/a | 240 | 与环评一致 |
| 4 | 电 | 万kW•h/a | 11 | 与环评一致 |

### 2.2.3 主体设施建设内容

项目占地面积约23024.54m2，其中，分装车间两座，占地面积均为1440m2；调配车间一座，占地面积为690m2；包材库4座，包材库（一）占地面积1584m2，包材库（二）占地面积1872m2，包材库（三）占地面积784m2，包材库（四）占地面积3024m2；化验室一座，占地面积为161m2；综合楼一座，占地面积为2340m2以及配套公用设施。项目主要建设内容一览表见表2-3。

表2-3  主要建设内容一览表

| 序号 | 名称 | 占地面积（m2） | 高度 （m） | 备注 | 实际情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主体工程 | 分装车间（北） | 1440 | 7.6 | 钢结构，15m3储罐3个；6m3储罐58个；主要为分装工序的生产，暂存成品，做重点防渗 | 与环评一致 |
|  | 分装车间（南） | 1440 | 7.6 | 钢结构，15m3储罐20个；10m3储罐24个；6m3储罐22个；主要为分装工序的生产，暂存成品，做重点防渗 | 与环评一致 |
|  | 调配车间 | 690 | 7.6 | 调和釜10m38个；添加剂罐2m35个计量罐10m35个；电导热油炉1个，重点防渗 | 与环评一致 |
| 配套工程 | 包材库（一） | 1584 | 7.6 | 钢结构，用于存放纸箱等包装材料 | 与环评一致 |
|  | 包材库（二） | 1872 | 7.6 | 钢结构，用于存放纸箱等包装材料 | 与环评一致 |

续上表

| 序号 | 名称 | 占地面积（m2） | 高度 （m） | 备注 | 实际情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 配套工程 | 包材库（三） | 784 | 7.6 | 钢结构，用于存放纸箱等包装材料 | 与环评一致 |
|  | 包材库（四） | 3024 | 7.6 | 钢结构，用于存放纸箱等包装材料 | 与环评一致 |
|  | 化验室 | 161 | 3.6 | 钢结构，用于成品润滑油的检测，检测其指标是 否合格，位于调配车间二楼 | 与环评一致 |
|  | 综合楼 | 2340 | 10 | 砖混结构，用于办公，休闲 | 与环评一致 |
|  | 储罐区 | - | - | 用于基础油、润滑油储存 | 与环评一致 |
| 公用工程 | 供水 | 生活用水外购 | 与环评一致 |
|  | 供电 | 由梁村工业区供电管网供给 | 与环评一致 |
|  | 供热 | 生产过程加热采用电供热；生活用热由空调提供 | 与环评一致 |
| 环保工程 | 废气 | 储罐大小呼吸废气：呼吸阀，无组织排放；调和工序废气、分装工序废气：集气罩+UV光氧净化器+活性炭吸附装置+15m排气筒P1； | 与环评一致 |
|  | 废水 | 无生产废水；生活废水经一体化生活污水处理设备处理后用于厂区绿化 | 与环评一致 |
|  | 噪声治理 | 选择低噪声设备，厂房隔声、基础减振、距离衰减 | 与环评一致 |
|  | 固废 | 杂质、废滤袋、废活性炭暂存于危险废物暂存间，定期交由有资 质的单位处置；废添加剂桶厂家回收周转使用；生活垃圾由当地环卫部门清运； | 与环评一致 |
| 环境风险 | 重点防渗：分装车间、调配车间、危废间、应急事故池、储罐区；一般防渗区：包材库、一般固废暂存间、旱厕；简单防渗区：厂区地面（除绿化外）、综合楼； | 与环评一致 |
|  | ①围堰：车间搅拌、分装生产区域、泵区、调和车间罐区均设置围堰；②备用油罐、油泵：各车间内设置备用油罐，用于泄露事故处理；③防火应急设施：生产装置和储存区设置消防器材等；④应急事故池：分装车间（南）的南部设置应急事故池兼初期雨水池一座，容积为30m3，将原有存储罐变更为事故废水罐。⑤防有毒有害物质外溢、扩散：主要为砂池、吸油毡或其他物资；⑥配备必要的防毒面具。 | 与环评一致 |

### 2.2.4 生产设备

项目主要生产设备一览表见表2-4。

表2-4  主要设备一览表

| 序号 | 设备名称 | 型号规格 | 环评中数量（个） | 实际数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电导热油炉（加热介质是油） | F101-60 万大卡，加热油 功率为160kw·h | 1 | 与环评一致 |
| 2 | 调和釜 | 固定顶立式储罐，10m3 | 8 | 与环评一致 |
| 3 | 添加剂罐-1 | 固定顶立式储罐，2m3 | 5 | 与环评一致 |
| 4 | 计量罐 | 固定顶立式储罐，10m3 | 5 | 与环评一致 |
| 5 | 分装罐 | 固定顶立式储罐，15m3 | 3 | 与环评一致 |
| 6 | 分装罐 | 固定顶立式储罐，6m3 | 58 | 与环评一致 |
| 7 | 分装罐 | 固定顶立式储罐，15m3 | 20 | 与环评一致 |
| 8 | 分装罐 | 固定顶立式储罐，6m3 | 22 | 与环评一致 |
| 9 | 分装罐 | 固定顶立式储罐，10m3 | 24 | 与环评一致 |
| 10 | 存储罐 | 固定顶立式储罐，60m3 | 19 | 与环评一致 |
|  |  | 固定顶立式储罐，30m3 | 16 | 其中7个储罐变更为应急事故罐，与环评一致 |
|  |  | 固定顶立式储罐，200m3 | 3 | 与环评一致 |
| 11 | 叉车 | 3吨 | 3 | 与环评一致 |

## 2.3 工艺流程

工艺流程及产污环节见图2-1。

图例：N 噪声 S  固废 G  废气

图 2-1	润滑油工艺流程及排污节点图

工艺流程简述：

1）调和（加热搅拌、加添加剂、搅拌）

将外购的基础油储存于油罐区的储油罐内，在产品生产时经密闭输油管线由计量泵送至调和釜中，经过密闭机械搅拌后加入添加剂，之后继续密闭搅拌（冬季搅拌时温度控制在60℃左右，部分油品夏季在常温下进行搅拌，搅拌30min 左右），期间不会产生化学反应。

基础油储罐会产生大小呼吸废气G1。本工序会产生噪音N1，调和废气G2。基础油储罐的大小呼吸废气通过呼吸阀，无组织排放；调和废气经集气罩收集后引入UV光氧净化器和活性炭吸附装置，处理后由15m排气筒（P1）排放。

2）预处理：搅拌完成后经滤袋式过滤器由齿轮泵打入分装罐沉淀36小时以上。

3）分装：利用灌装设备将油品分装入瓶，分装过程均由管道密闭进行。本工序主要产生噪声N2，废气G3，过滤的滤渣S1。分装废气经集气罩收集后引入UV光氧净化器和活性炭吸附装置，处理后由15m排气筒（P1）排放。

4）入库：将罐装好的油移至分装车间固定位置，待售。本项目根据订单生产，生产完成后在分装车间内暂存，不长时间存放。

## 2.4 劳动定员及工作制度

项目劳动定员20人，全年工作300日，每天1班，每班8小时，夜间不生产。

## 2.5 公用工程

### 2.5.1 给排水

1）给水：项目用水主要为生活用水，生活用水外购，能够满足本项目的用水要求。

2）排水：项目废水为职工生活污水，经一体化生活污水处理设备处理后暂存于储存池中，之后用于厂区绿化。水平衡图见图2-2。

图 2-2	项目给排水平衡图（m3/d）

### 2.5.2 供电

项目用电由梁村镇电网统一供给。

### 2.5.3供热

项目调和过程加热采用电供热；生活用热由空调提供。

## 2.6 环评审批情况

山东省鼎深环保科技有限公司于2020年03月编制完成了《诺世河北润滑油有限公司润滑油调和分装项目环境影响报告表》，并于2020年03月10日取得了沧州市生态环境局肃宁县分局关于《诺世河北润滑油有限公司润滑油调和分装项目环境影响报告表》的批复，批复文号为肃环表【2020】9号。

河北欣众环保科技有限公司于2020年09月编制完成了《诺世河北润滑油有限公司润滑油调和分装项目环境影响补充报告》，并于2020年11月23日取得了沧州市生态环境局肃宁县分局的备案函。

## 2.7 项目投资

本项目设计总投资为908.2710万元，其中设计环境保护总投资94万元，占总投资的10.35%。实际总投资为908.2710万元，其中环境保护总投资94万元，占总投资的10.35%。

## 2.8 项目变更情况说明

经现场调查和与建设单位核实，其余内容与环评一致。

## 2.9 环境保护“三同时”落实情况

表2-5环境保护“三同时”落实情况

| 类别 | 治理对象 | 治理设施及处理工艺 | 验收指标 | 执行标准及标准值 | 落实情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 调和工序分装 工序 | 非甲烷总烃 | 集气罩+UV 光氧净化器+活性炭吸附装置+15m 排气筒（P1） | 有组织： ≤80mg/m3 | 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1中其他行业大气污染物排放限值 | 落实 |
|  | 厂界 | 非甲烷总烃 | 加强通风，无组织及时扩散 | 厂界无组织： ≤2.0mg/m3 厂区无组织：≤4.0mg/m3 | 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表 2 其他企业边界大气污染物浓度限值要求、表3生产车间或生产设备边界大气污染物浓度限值；《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中表A.1厂区内VOCs无组织特别排放限值要求 | 落实 |
|  | 厂区内 | 非甲烷总烃 |  |  |  |  |

续上表

| 废水 | 生活污水 | 经一体化生活污水处理设备后用于厂区绿化 | COD≤50mg/L氨氮≤5mg/L TN≤15mg/L SS≤10mg/L | 《城市污水再生利用绿地灌溉水质》（GB/T25499-2010）标准及《城镇污水处理厂污染物排放标准》 （GB18918-2002）中一级A标准 | 落实 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 噪声 | 生产设备运行过程产生的噪声 | 低噪声设备，基础减震，车间内 合理布置 | 昼间≤60dB(A) 夜间≤50dB(A) | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中 2类标准 | 企业夜间不生产，落实 |
| 固体废物 | 杂质、废滤袋废活性炭 | 暂存于危险废物、暂存间，定期交由有资质的单位处置 | 合理处置， 不外排 | 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)； 危险废物执行《危险废物鉴别标准》(GB5085.1~7-2007)和《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及修改单中的相关规定 | 均妥善处置 |
|  | 生活垃圾 | 环卫部门定期清运 |  |  |  |
|  | 废添加剂桶 | 厂家回收，周转使用 |  |  |  |

## 2.10 验收范围及内容

项目位于河北省沧州市肃宁县河肃路中段南侧，总投资908.2710万元。项目建设单位按照环评要求落实各项污染防治措施。

环保设施已经建设完成工程有：

①废气—项目废气主要为调和工序、分装工序废气，主要污染物为非甲烷总烃，储罐大小呼吸废气。调和工序、分装工序废气经集气罩收集后引入光氧催化装置和活性炭吸附装置进行处理后，由15m排气筒排放；大小呼吸废气由储油罐的呼吸阀呼出，无组织排放；未收集的废气经车间无组织排放，为具体检测内容。

②废水—项目无生产废水；生活废水主要为工作人员盥洗废水。工作人员盥洗废水经一体化生活污水处理设备处理后用于厂区绿化，为具体检测内容。

③噪声—项目噪声源主要为加热炉、调和设备、存储罐等设备运行过程中产生的噪声。对产噪设备采取减振消声等防治措施，经过距离衰减、厂房、围墙和树木阻隔等措施降噪后，排入周边环境，为具体检测内容。

④固体废物—项目固体废物主要为分装工序产生的杂质、活性炭吸附装置产生的废活性炭、滤袋式过滤器产生的废滤袋、职工生活产生的生活垃圾。分装工序产生的杂质、活性炭吸附装置产生的废活性炭、滤袋式过滤器产生的废滤袋，暂存于危险废物暂存间，定期交给有资质的单位处置；废添加剂桶厂家回收周转使用；职工生活产生的生活垃圾，定期由当地环卫部门清运，为检查内容。

⑤工程环评及环评审批意见落实情况、环保设施的建设运行情况、环保机构及规章制度建设情况等，为本工程验收报告的检查内容。

生产装置区围堰

# 3 主要污染源及治理措施

## 3.1 施工期主要污染源及治理措施

项目土建工程已建设完成，因此本项目施工期环境影响可忽略。

## 3.2 运行期主要污染源及治理措施

### 3.2.1 废气

项目废气主要为调和工序、分装工序废气，主要污染物为非甲烷总烃，储罐大小呼吸废气。调和工序、分装工序废气经集气罩收集后引入光氧催化装置和活性炭吸附装置进行处理后，由15m排气筒排放；大小呼吸废气由储油罐的呼吸阀呼出，无组织排放；未收集的废气经车间无组织排放。项目废气治理设施现场图如下图3-1所示。

| 光氧催化装置、活性炭吸附装置 | 排气筒 |
| --- | --- |

图3-1  废气治理设施现场图

### 3.2.2 废水

项目无生产废水；生活废水主要为工作人员盥洗废水。工作人员盥洗废水经一体化生活污水处理设备处理后用于厂区绿化。项目废水治理设施现场图如下图3-2所示。

一体化生活污水处理设备

图3-2  废水治理设施现场图

### 3.2.3 噪声

项目噪声源主要为加热炉、调和设备、存储罐等设备运行过程中产生的噪声。对产噪设备采取减振消声等防治措施，经过距离衰减、厂房、围墙和树木阻隔等措施降噪后，排入周边环境。

### 3.2.4 固体废物

项目固体废物主要为分装工序产生的杂质、活性炭吸附装置产生的废活性炭、滤袋式过滤器产生的废滤袋、添加剂使用完产生的废桶、职工生活产生的生活垃圾。

分装工序产生的杂质、活性炭吸附装置产生的废活性炭、滤袋式过滤器产生的废滤袋，暂存于危险废物暂存间，定期交给有资质的单位处置；废添加剂桶厂家回收周转使用；职工生活产生的生活垃圾，定期由当地环卫部门清运。危废间如下图3-3所示。

危废间

图3-3 危废间照片

# 4 环评主要结论及环评批复要求

## 4.1 建设项目环评报告表的主要结论与建议

4.1.1 主要结论

1、项目由来

诺世河北润滑油有限公司投资 908.2710 万元人民币，在河北省沧州市肃宁县河肃路中段南侧，新建润滑油调和分装项目。本项目中心地理坐标为北纬38°25' 46.11"，东经 115°54' 32.97"。地理位置详见附图 1。项目四周关系为：项目北侧为公司，西侧为生猪养殖有限公司，南侧为空地，东侧为空地。

2、项目概况

(1)项目名称：润滑油调和分装项目

(2)建设性质：新建

(3)建设单位：诺世河北润滑油有限公司

(4)建设规模：本项目年产 5 万吨润滑油

(5)建设投资：本项目总投资 908.2710 万元，其中环保投资 94 万元，占总投资的 10.35%。

(6)项目选址：本项目位于河北省沧州市肃宁县河肃路中段南侧，中心地理坐标为北纬 38°25' 46.11"，东经 115°54' 32.97"。地理位置详见附图 1。项目四周关系为：项目北侧为公司，西侧为生猪养殖有限公司，南侧为空地，东侧为空地。项目周边环境最近敏感点为西侧 834 米的谭家庄村。

小白河位于本项目东侧，距离项目所在地东侧厂界 70m。根据《肃宁县人民政府关于水利工程土地划界的暂行规定》(肃政字[1992])33 号文)，河渠的管理范围是:两岸堤坡外堤角以外 10 米之间区域；闸的管理范围是:上下游建筑物边缘以外 10 米，两侧为上下游工程外缘连线以外 30 米。本项目在小白河河渠的管理范围之外。因此选址可行。项目周边关系详见附图 2。

(7)产业政策：本项目不属于国家发改委 2019 年颁布的《产业结构调整指导目录（2019 年本）》中限制类和淘汰类项目，属允许类。项目生产工艺及设备均不在《河北省人民政府办公厅关于印发河北省新增限制和淘汰类产业目录(2015 年版)的通知》（冀政办发（2015）7 号）中限制和淘汰类之列。肃宁县发展改革局于 2017 年 08 月 10 日以肃发改备字〔2017〕126 号对本项目进行了备案。

综上所述，本项目建设符合国家产业政策要求。

(8)项目衔接：

1）供电：

本项目年用电量 11 万 kW·h，由梁村镇政电网供给。

2）供热：

本项目生产过程加热采用电供热；生活用热由空调提供。

3）给排水：

给水：本项目用水主要为生活用水，生活用水外购，能够满足本项目的用水要求。本项目无生产废水；生活用水量为 0.8m3/d（240m3/a）。

排水：本项目无生产废水，不外排；生活污水产生量为 0.64m3/d（192m3/a），经一体化生活污水处理设备处理后用于厂区绿化。

3、环境质量现状

（1）空气环境

项目所在区域大气环境不满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求及修改单要求，区域为不达标区。

（2）水环境

根据 2019 年 10 月份地表水水质状况报告(2019 年第 10 期），2019 年 10 月份，沧州市共监测了 16 个地表水河流断面，根据河北省环境保护厅《2019 年河北省环境监测工作方案》要求，监测项目为《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）表 1（不包括粪大肠菌群、水温、总氮）中的 21 个项目，根据《地表水环境质量标准》（GB3838-2002），其中子牙河小王庄因断流未能采样监测， 青静黄排水渠团瓢桥、江江河张帆庄 2 个断面水质为Ⅳ类，滹沱河临河富庄桥、漳卫新河小泊头桥、南运河青县桥、黑龙港河东港拦河闸、宣惠河大口河口、南排河李家堡一、任文干渠阎家坞、子牙新河献县闸、北排河齐家务 9 个断面水质均为Ⅴ类，廖家洼河李家堡二、石碑河李家堡桥、子牙新河阎辛庄、沧浪渠翟庄子 4 个断面水质劣于Ⅴ类标准，主要污染物：化学需氧量、五日生化需氧量、高锰酸盐指数。

（3）声环境

项目所在区域属于 2 类声环境功能区，声环境质量满足《声环境质量标准》

（GB3096-2008）中 2 类标准。

4、选址可行性

本项目位于河北省沧州市肃宁县河肃路中段南侧。根据土地预审意见，本项目用地为建设用地，符合肃宁县土地利用总体规划。厂址周围无自然保护区、风景名胜区、生活饮用水源地和其它特别需要保护的敏感目标，不会对周围生态环境产生影响。该工程各工序污染源采取相应的污染控制措施后，均可实现达标排放，不会对区域环境产生明显影响。

本项目卫生防护距离为 50m，经调查，本项目距离最近敏感点为西侧 834 米的谭家庄村，在防护距离范围内没有居民等敏感点，符合卫生防护距离要求。综上所述，该项目的选址合理。

5、污染防治措施可行性

①施工期环境影响：项目施工期主要为施工扬尘、噪声、施工废水等污染， 在采取相应措施并严格按照本评价要求进行施工的前提下，本项目施工期产生的固体废弃物对周围环境影响不大，且会随着施工期的结束而消除。

②运营期防治措施可行性分析

1）水污染

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）附录 A，本项目属于 L 石化、化工-86、日用化学品制造-单纯混合或分装的-报告表，本项目属于附录 A 中规定的Ⅳ类项目。

本项目无生产废水；生活废水主要为工作人员盥洗废水。工作人员盥洗废水产生量为 0.64m3/d（192m3/a）（用水量的 80%），废水经一体化生活污水处理设备处理后用于厂区绿化。因此，项目废水治理措施可行。

2）废气

项目运营过程中储罐区储罐大小呼吸废气、调和工序废气及分装工序产生的废气主要为非甲烷总烃。

调和工序及分装工序废气经集气罩收集后引入 UV 光氧净化器+活性炭吸附装置进行处理，之后经 15m 排气筒排放；生产车间加强通风，无组织废气及时扩散；储罐区储罐大小呼吸废气经呼吸阀呼出后无组织排放；非甲烷总烃满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表 1 中其他行业非甲烷总烃排放浓度限值要求和表 2 企业边界大气污染物浓度限值中其他企业标准要求。

因此，项目外排废气不会改变区域环境空气质量，该项目的废气防治措施可行。

3）噪声

本项目噪声污染主要来源于加热炉、调和设备设备运行噪声，设备噪声声压级约为 65-85dB(A)。

为确保厂界噪声可达标，要求企业做到以下几点：

1）清洁生产，对生产设备型号的选择要尽量选用优质低噪低功率设备，以减轻噪声对环境的污染；

2）对调和设备等设备设减震垫，降低设备运行产生的噪声；

3）在生产过程中并要求对设备进行定期检修，加强润滑作用，保持设备良好的运转状态，尽量降低噪声。

经上述措施治理，并经距离衰减和厂墙隔声后降噪量为 20dB(A)左右，厂界噪声经预测后可知，设备噪声对厂界贡献值的范围为 17.76～46.23dB(A)，项目

厂界噪声贡献值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中 2 类标准。因此该项目的噪声污染防治措施可行。

4）固废

本项目产生的固体废物主要包括危险废物和职工生活垃圾。危险废物主要为杂质、废滤袋、废活性炭，暂存于危险废物暂存间，定期交由有资质的单位处置； 生活垃圾按定期由当地环卫部门清运。

综上所述，本项目对生产固废、生活垃圾均做了妥当处置，处置率 100%， 因此项目固废治理措施可行。

6、总量控制指标

污染物排放总量控制目标建议为：COD：0t/a；氨氮：0t/a；NOX：0t/a；SO2：

0t/a；工业烟粉尘：0t/a；非甲烷总烃：1.920t/a。

7、 清洁生产分析结论

该项目产品为润滑油。生产线引进具有国内先进水平的低噪生产设备，不在限制和淘汰类之列。该项目生产过程不使用水，生活用水量很少；该项目生产车间不考虑采暖，生活采暖采用空调。各工序污染源采取相应的污染控制措施后， 均可实现达标排放；生产过程产生的生产固废收集后出售，综合利用，提高了废物资源利用率。该项目建立的环境管理机构并由专人负责；有健全、完善的环境管理制度，并纳入日常管理。

综上所述，该项目清洁生产水平属于国内先进水平，符合清洁生产要求。

8、环境风险影响分析

在严格落实本报告的提出各项措施，并加强管理后，可最大限度地减少可能发生的环境风险。且一旦发生事故，也可将影响范围控制在较小程度之内，减小损失。总的来说，其风险是可以接受的。

9、卫生防护距离

本项目卫生防护距离均为 50m，卫生防护距离范围内不得规划建设居住区、学校、医院等敏感保护目标。

综上所述，该项目距离最近敏感点为西侧 834 米的谭家庄村，符合卫生防护距离要求，卫生防护距离范围内不得规划建设居住区、学校、医院等敏感保护目标。

10、项目实施后环境质量变化情况

（1）声环境影响分析

项目建成后，噪声经厂墙、距离衰减后，隔声后降噪量为 20dB(A)左右，经预测，设备噪声对厂界贡献值的范围为 17.76～46.23dB(A)，厂界噪声贡献值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中 2 类标准。因此该项目的实施对周围声环境影响不大。

（2）水环境影响分析

项目运营后，无生产废水。本项目废水主要为生活污水，生活污水经经一体化生活污水处理设备处理后用于厂区绿化。对周围地表水环境影响较小。

（3）大气环境影响分析

本项目废气主要是非甲烷总烃废气。

非甲烷总烃满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016） 中表 1 中其他行业排放标准、表 2 企业边界大气污染物浓度限值中其他企业标准要求。

项目外排废气经环境空气的稀释作用，其浓度大大减小，不会改变区域环境空气质量，对周围居民点造成影响较小。

11 项目可行性结论

本项目建设符合国家产业政策，肃宁县发展改革局于 2017 年 08 月 10 日以肃发改备字〔2017〕126 号对本项目进行了备案；该项目选址可行，项目最近敏感点为西侧 834 米的谭家庄村，满足卫生防护距离；该项目清洁生产达到国内先进水平，且具有良好的经济效益和社会效益，在满足环评提出各项要求和污染防治措施与主体工程“三同时”的基础上，项目营运期污染物可以做到达标排放，不会改变区域环境质量功能，对环境影响较小。从环境保护的角度分析，该项目的建设可行。

4.1.2 建议

(1)加强厂区及厂界四周绿化，既美化环境，又能降低噪声对周围环境的影响。

(2)确保本报告所提出的各项污染防治措施落到实处，切实履行“三同时”。

4.1.3《诺世河北润滑油有限公司润滑油调和分装项目环境影响补充报告》结论：

项目变更内容：

目前项目已建设完成，在实际建设过程中，主要进行以下变更：①进一步明确废添加剂桶去向；②为了便于生产及运输，将围堰高度进行调整；③应急事故池实际体积为30m3，将原有部分空置存储罐变更为备用罐，进一步明确事故废水去向及前期雨水收集。项目其他相关建设内容不变。

变更可行性分析：

1、污染物排放情况及变更可行性分析：企业废气、废水、噪声、固废的产生与排放未发生变化。此次补充报告明确废添加剂桶的去向为厂家回收周转使用。

2、环境风险及变更可行性分析：①为了便于生产及运输，围堰高度进行变更；②应急事故池实际体积为30m3，将原有空置存储罐变更为事故废水罐，进一步明确事故废水去向及前期雨水收集。

①企业为了便于生产及运输，围堰高度进行变更：原环评中给出生产车间围堰高度≥1m，企业实际建设过程中，对各个区域分别设置围堰，根据生产及运输需要，对围堰高度进行调整：调和装置区、包材库中添加剂存放区设置围堰高度为20cm、调配车间外储罐区、装卸区及泵区设置围堰高度为80cm。围堰高度变更后，可防止突发事件物料外溢，变更可行。

②由于企业占地有限，应急事故池实际体积为30m3，将原有存储罐变更为事故废水罐，企业在分装车间（南）的南部设置一座30m3应急事故池兼初期雨水池，将原有7个30m3存储罐变更为事故废水罐，用于突发事故中存放存储消防废水、初期雨水，平时为空置状态。进一步明确事故废水去向及前期雨水收集，更有利于企业应对突发环境事件的后续处置，变更可行。

环境影响补充报告总结论

综上所述，企业项目选址、生产规模、生产工艺、污染物治理措施均未发生变化，将围堰高度进行调整；将原有存储罐变更为事故废水罐，进一步明确事故废水去向及前期雨水收集，更有利于企业应对突发环境事件的后续处置，从环保角度分析，企业变更是可行的。

## 4.2 审批部门审批意见

山东省鼎深环保科技有限公司于2020年03月编制完成了《诺世河北润滑油有限公司润滑油调和分装项目环境影响报告表》，并于2020年03月10日取得了沧州市生态环境局肃宁县分局关于《诺世河北润滑油有限公司润滑油调和分装项目环境影响报告表》的批复，批复文号为肃环表【2020】9号。

河北欣众环保科技有限公司于2020年09月编制完成了《诺世河北润滑油有限公司润滑油调和分装项目环境影响补充报告》，并于2020年11月23日取得了沧州市生态环境局肃宁县分局的备案函（肃环管函【2020】6号）。

## 4.3 审批意见落实情况

审批意见落实情况详见下表4-1。

表4-1  环评审批意见落实情况

| 序号 | 审批意见内容 | 落实情况 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 建设单位：诺世河北润滑油有限公司 | 建设单位名称未变动 |
| 2 | 建设地点：肃宁县梁家村镇丰乐堡村西、河肃路中段南侧 | 建设地点未变动 |
| 3 | 总投资908.2710万元，环保投资94万元，占地面积23024.54m2， 建设分装车间、调配车间、包材车间及库房、综合楼等，年调和分装成品润滑油5万吨。 | 落实 |
| 4 | 废气：调和、分装工序废气，通过“集气罩+UV光氧净化器+活性炭吸附装置”处理后由15米高排气筒排放，非甲烷总烃执行《工业企业挥发性有机物排放控制标准》(DB13/2322-2016)表1其他行业大气污染物排放限值及表2其他企业边界标准，同时满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB37822-2019)中表A.1厂区内VOCs无组织特别排放限值要求。 | 废气同时满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表3标准，其余 落实 |
| 5 | 废水：项目无生产废水，生活污水经一体化处理设备处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准及《城市污水再生利用 绿地灌溉水质》(GB/T25499-2010)标准后用于厂区绿化。 | 落实 |
| 6 | 固废：废滤袋、杂质、废活性炭为危险废物，暂存于危废间内，定期交有资质单位处理，废添加剂桶由厂家回收中转使用，暂存均执行《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及其修改单位要求；生活垃圾统一收集定期清运。 | 均妥善处置 |
| 7 | 噪声：主要生产设备均在车间内布置，厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准。 | 企业夜间不生产，其余均落实 |

# 5 验收评价标准

## 5.1 污染物排放标准

### 5.1.1 废气

废气执行标准见表5-1。

表5-1  废气执行标准

| 污染源 | 标准值 | 标准来源 |
| --- | --- | --- |
| 调和工序、分装 工序废气 | 非甲烷总烃：80mg/m3 | 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB 13/2322-2016）表1中其他行业排放限值 |
| 厂界无组织废气 | 非甲烷总烃：2.0mg/m3 | 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表2其他企业边界浓度排放限值标准 |
| 车间无组织废气 | 非甲烷总烃：4.0mg/m3 | 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表3生产车间或生产设备边界大气污染物浓度限值，同时满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）表A.1厂区内VOCs无组织特别排放限值 |

### 5.1.2废水

项目无生产废水；生活废水主要为工作人员盥洗废水。工作人员盥洗废水经一体化生活污水处理设备处理后用于厂区绿化，标准值见表5-2。

表5-2  废水执行标准

| 污染物 | 标准值 | 标准来源 |
| --- | --- | --- |
| SS | 10mg/L | 执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准及《城市污水再生利用 绿地灌溉水质》(GB/T25499-2010)标准 |
| CODCr | 50mg/L |  |
| 氨氮 | 5mg/L |  |
| 总氮 | 15mg/L |  |
| pH | 6.0-9.0 |  |

### 5.1.3噪声

运营期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。标准值见表5-3。

表5-3  厂界噪声排放标准

| 环境要素 | 类别 | 时段 | 标准值 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 厂界环境 | 2类 | 昼间 | 60 | dB(A) |

## 5.2 总量控制指标

根据《“十三五”生态环境保护规划》（国发[2016]65号），“十三五”期间国家对颗粒物、SO2、NOx、非甲烷总烃、COD、氨氮六种主要污染物实施总量控制。

污染物总量控制指标的值为：COD：0t/a；氨氮：0t/a；NOX：0t/a；SO2：0t/a；工业烟粉尘：0t/a；非甲烷总烃：0.01686t/a。

# 6 质量保障措施和检测分析方法

沧州燕赵环境监测技术服务有限公司于2021年01月05日至2021年01月06日进行了竣工验收监测。监测期间，经核实产品生产情况，经计算企业生产负荷为80%，满足环保验收检测技术要求。

表6-1  检测工况调查结果

| 检测日期 | 产品名称 | 设计产量 | 实际产量 | 生产负荷 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021.01.05 | 润滑油 | 166.67t/d | 133.33t/d | 80% |
| 2021.01.06 | 润滑油 | 166.67t/d | 132.67t/d | 80% |

## 6.1 质量保障体系

（1）严格按照《环境监测技术规范》和有关环境检测质量保证的要求进行样品采集、保存、分析等，全程进行质量控制。

（2）参加本项目检测人员均持证上岗，检测仪器均经计量部门检定合格并在有效期内。

（3）废气采样前对仪器流量计进行校准，并检查气密性；采样和分析过程严格按照GB16297-1996和《空气和废气监测分析方法》（第四版）进行。

（4）废水监测，废水监测仪器符合国家有关标准或技术要求。采样、运输、保存、分析全过程严格按照《地表水和污水监测技术规范》和《环境水质监测质量保证手册（第二版）》规定执行。质控采用质控样品或平行双样等，达到了每批分析样品量的10%以上，且质控数据合格

（5）声级计测量前后均经标准声源校准且合格，测试时无雨雪，无雷电，风速小于5.0m/s。

（6）检测数据严格执行三级审核制度。

## 6.2 检测分析方法

### 6.2.1 检测点位、项目及频次

①废气排放检测

表6-2  废气检测点位、项目及频次

| 检测位置 | 检测内容 | 检测频次 |
| --- | --- | --- |
| 调和工序、分装工序废气处理设施进出口 | 非甲烷总烃（以碳计） | 检测2天，每天检测3次 |
| 排放源厂界外下风向设置3个检测点 | 非甲烷总烃（以碳计） | 检测2天，每天检测3次 |
| 调和、分装车间设置1个检测点位 | 非甲烷总烃（以碳计） | 检测2天，每天检测3次 |

②废水检测

表6-3  废水检测点位、项目及频次

| 检测位置 | 检测内容 | 检测频次 |
| --- | --- | --- |
| 治理设施总排口 | pH值、SS、CODCr、氨氮、总氮 | 检测2天，每天检测3次 |

③噪声检测

表6-4  噪声检测点位、项目及频次

| 检测位置 | 检测内容 | 检测频次 |
| --- | --- | --- |
| 厂界四周每个方向各设置1个检测点 | 连续等效A声级，Leq(A) | 每点位昼间检测1次，检测2天 |

### 6.2.2检测分析方法

表6-5  废气检测项目分析方法及所用仪器

| 检测项目 | 分析方法 | 检出限 | 分析仪器 |
| --- | --- | --- | --- |
| 非甲烷总烃（以碳计） | 《固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法》 HJ 38-2017 | 0.07mg/m3 | GH-60E自动烟尘烟气测试仪（SB51-5） KB-6D 真空箱（SB167-7） GC-9790II气相色谱仪 （SB125-2） |
|  | 《环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法》 HJ 604-2017 | 0.07mg/m3 | KB-6D 真空箱（SB167-8） GC-9790II气相色谱仪 （SB18-5） |

表6-6  废水检测项目分析方法及所用仪器

| 检测项目 | 分析方法 | 检出限 | 分析仪器 |
| --- | --- | --- | --- |
| pH值 | 《水质 pH值的测定 玻璃电极法》 GB/T 6920-1986 | — | PHS-3C酸度计（SB71） |
| SS | 《水质 悬浮物的测定 重量法》 GB/T 11901-1989 | — | 101-2A型电热鼓风干燥箱（SB127） CAV214C电子天平（SB56） |
| CODCr | 《水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法》HJ 828-2017 | 4mg/L | 50mL全自动滴定管 JR-9012COD恒温加热器(SB28) |
| 氨氮 | 《水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法》HJ 535-2009 | 0.025mg/L | 722G可见分光光度计（SB02） |
| 总氮 | 《水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法》HJ 636-2012 | 0.05mg/L | T6新世纪紫外可见分光 光度计（SB128） |

表6-7	 厂界噪声检测分析方法及所用仪器

| 检测项目 | 检测方法及方法来源 | 分析仪器 |
| --- | --- | --- |
| 厂界 噪声 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB 12348-2008 | AWA5688多功能声级计 （SB93-2） AWA6221B声校准器 （SB64-2） |

### 6.2.3 检测点位示意图

# 7 验收检测结果及分析

## 7.1 检测结果

### 7.1.1 废气检测结果

表7-1 有组织废气检测结果

| 监测点位 及时间 | 监测项目 | 单位 | 监测结果 | 均值 | 执行标准号 及标准值 | 达标 情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 |  |  |  |
| 调和、分装工序废气处理设施进口 2021.01.05 | 标干流量 | m3/h | 3829 | 3854 | 3825 | 3836 | — | — |
|  | 非甲烷总烃（以碳计）浓度 | mg/m3 | 4.30 | 4.33 | 4.39 | 4.34 | — | — |
| 调和、分装工序废气处理设施出口P1 2021.01.05 | 标干流量 | m3/h | 4029 | 4054 | 4011 | 4031 | DB13/2322-2016 | — |
|  | 非甲烷总烃（以碳计）浓度 | mg/m3 | 1.84 | 1.82 | 1.83 | 1.83 | 80 | 达标 |
|  | 非甲烷总烃去除效率 | % | 55.7 |
| 调和、分装工序废气处理设施进口 2021.01.06 | 标干流量 | m3/h | 3820 | 3865 | 3841 | 3842 | — | — |
|  | 非甲烷总烃（以碳计）浓度 | mg/m3 | 4.30 | 4.30 | 4.28 | 4.29 | — | — |
| 调和、分装工序废气处理设施出口P1 2021.01.06 | 标干流量 | m3/h | 4034 | 4047 | 4060 | 4047 | DB13/2322-2016 | — |
|  | 非甲烷总烃（以碳计）浓度 | mg/m3 | 1.84 | 1.82 | 1.82 | 1.83 | 80 | 达标 |
|  | 非甲烷总烃去除效率 | % | 55.2 |
| 主要污染物年 排放量 | 排气量 | 万m3/a | 921 |
|  | 非甲烷总烃 | t/a | 0.0169 |
| 备注 | 年运行2400小时（企业提供）；非甲烷总烃执行《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB 13/2322-2016）表1中其他行业大气污染物排放限值。 |

表7-2 厂界无组织废气检测结果（单位：mg/m3）

| 监测时间及点位 | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 标准限值 | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 下风向1# 2021.01.05 | 非甲烷总烃（以碳计） | 0.80 | 0.81 | 0.77 | 2.0 | 达标 |
| 下风向2# 2021.01.05 | 非甲烷总烃（以碳计） | 0.76 | 0.77 | 0.76 | 2.0 | 达标 |
| 下风向3# 2021.01.05 | 非甲烷总烃（以碳计） | 0.80 | 0.78 | 0.80 | 2.0 | 达标 |
| 下风向1# 2021.01.06 | 非甲烷总烃（以碳计） | 0.76 | 0.80 | 0.76 | 2.0 | 达标 |
| 下风向2# 2021.01.06 | 非甲烷总烃（以碳计） | 0.78 | 0.76 | 0.74 | 2.0 | 达标 |
| 下风向3# 2021.01.06 | 非甲烷总烃（以碳计） | 0.80 | 0.78 | 0.76 | 2.0 | 达标 |
| 备注 | 非甲烷总烃执行《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB 13/2322-2016）表2其它企业边界大气污染物浓度限值 |

表7-3 车间无组织废气检测结果（单位：mg/m3）

| 监测时间、点位及项目 | 车间1# | 标准限值 | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 调和、分装车间1# 2021.01.05 | 第一次 | 1.05 | 4.0 | 达标 |
|  | 第二次 | 1.00 |  | 达标 |
|  | 第三次 | 1.02 |  | 达标 |
| 调和、分装车间1# 2021.01.06 | 第一次 | 1.02 |  | 达标 |
|  | 第二次 | 1.00 |  | 达标 |
|  | 第三次 | 1.00 |  | 达标 |
| 备注 | 执行《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB 13/2322-2016）表3生产车间或生产设备边界大气污染物浓度限值，同时满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）表A.1厂区内VOCs无组织特别排放限值。 |

### 7.1.2 废水检测结果

表 7-4 废水检测结果

| 检测点位及时间 | 检测项目 | 单位 | 检测结果 | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 均值/范围 | 标准值 |  |
| 废水总 排口 2021.01.05 | pH值 | 无量纲 | 8.62 | 8.57 | 8.65 | 8.57~8.65 | 6~9 | 达标 |
|  | SS | mg/L | 8 | 8 | 9 | 8 | 10 | 达标 |
|  | CODCr | mg/L | 44 | 42 | 46 | 44 | 50 | 达标 |
|  | 氨氮 | mg/L | 1.62 | 1.61 | 1.63 | 1.62 | 5 | 达标 |
|  | 总氮 | mg/L | 4.25 | 4.39 | 4.34 | 4.33 | 15 | 达标 |
| 废水总 排口 2021.01.06 | pH值 | 无量纲 | 8.58 | 8.61 | 8.64 | 8.58~8.64 | 6~9 | 达标 |
|  | SS | mg/L | 7 | 9 | 9 | 8 | 10 | 达标 |
|  | CODCr | mg/L | 46 | 41 | 44 | 44 | 50 | 达标 |
|  | 氨氮 | mg/L | 1.50 | 1.51 | 1.50 | 1.50 | 5 | 达标 |
|  | 总氮 | mg/L | 4.27 | 4.21 | 4.23 | 4.24 | 15 | 达标 |
| 备注 | 执行《城市污水再生利用绿地灌溉水质》（GB/T25499-2010）标准及《城镇污水处理厂污染物排放标准》GB18918-2002）中一级A 标准 |

### 7.1.3 噪声检测结果

表 7-5 厂界噪声检测结果

| 检测时间及点位 | 检测结果 | 标准限值 | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2021.01.05 | 1#（南侧） | 昼间08:30~08:35 | 58.1 | 昼间≤60 | 达标 |
|  | 2#（东侧） | 昼间08:41~08:46 | 57.4 |  | 达标 |
|  | 3#（北侧） | 昼间08:53~08:58 | 59.4 |  | 达标 |
|  | 4#（西侧） | 昼间09:05~09:10 | 58.5 |  | 达标 |
| 2021.01.06 | 1#（南侧） | 昼间13:00~13:05 | 58.5 |  | 达标 |
|  | 2#（东侧） | 昼间13:12~13:17 | 58.7 |  | 达标 |
|  | 3#（北侧） | 昼间13:25~13:30 | 59.0 |  | 达标 |
|  | 4#（西侧） | 昼间13:36~13:41 | 58.4 |  | 达标 |
| 备注 | 执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）2类标准限值；企业夜间不生产。 |

## 7.2 检测结果分析

### 7.2.1 废气检测结果

调和工序、分装工序产生废气经“集气罩+UV 光氧净化器+活性炭吸附装置”处理后，经15m高排气筒排放。外排废气中，非甲烷总烃最高排放浓度为1.84mg/m3，满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1中其他行业大气污染物排放限值（非甲烷总烃≤80mg/m3）。

厂界无组织废气中，非甲烷总烃最高排放浓度为0.81mg/m3，满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表2其他企业边界浓度排放限值标准要求（非甲烷总烃≤2.0mg/m3）。

车间无组织废气中，非甲烷总烃最高排放浓度为1.05mg/m3，满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表3生产车间或生产设备边界大气污染物浓度限值（非甲烷总烃≤4.0mg/m3）及《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）表A.1厂区内VOCs无组织特别排放限值要求。

### 7.2.2 废水检测结果

项目废水主要为办公生活污水，经一体化生活污水处理设备处理后用于厂区绿化。

污水总排口废水中主要污染物最高日均排放浓度为：pH：8.57~8.65，SS：8mg/L，COD：44mg/L，氨氮：1.62mg/L，总氮：4.33mg/L，均满足《城市污水再生利用绿地灌溉水质》（GB/T25499-2010）标准及《城镇污水处理厂污染物排放标准》GB18918-2002）中一级A 标准（pH：6.0-9.0，COD≤50mg/L，氨氮≤5mg/L，总氮≤15mg/L，SS≤10mg/L）。

### 7.2.3 噪声检测结果

项目厂界噪声昼间值范围为57.4~59.4dB(A)，满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中2类标准限值要求（昼间≤60dB（A））。

## 7.3 总量控制要求

本项目主要污染物排放总量为非甲烷总烃：0.0169t/a，满足环评污染物总量控制指标要求（非甲烷总烃：1.920t/a）。

# 8 环境管理检查

## 8.1 环保管理机构

诺世河北润滑油有限公司环境管理由公司专人负责监督，负责工程环境管理工作，定期进行巡检环境影响情况，及时处理环境问题，并进行有关环境保护法规宣传工作。

## 8.2 施工期环境管理

本工程在施工过程中严格按设计文件施工，特别是按环保设计要求和环评文件提出的措施要求进行施工。切实落实工程环保实施方案，并且做到“三同时”。

## 8.3 运行期环境管理

诺世河北润滑油有限公司设立专门的环境管理部门，配备相应专业的管理人员，负责监督国家法规、条例的贯彻执行情况，制订和贯彻环保管理制度，监控本工程的主要污染，对各部门、操作岗位进行环境保护监督和考核。

## 8.4 社会环境影响情况调查

经咨询当地环保主管部门，项目建设及试运行期间未发生扰民和公众投诉意见。

## 8.5 环境管理情况分析

建设单位设置了相应的环境管理机构，并且正常履行了运行期的环境职责，运行初期的检测工作也已经完成，后续检测计划按周期正常进行。

# 9 结论和建议

## 9.1 验收主要结论

检测期间，该企业生产正常，设施运行稳定，生产负荷达到75%以上，满足验收检测技术规范要求。

（1）废气

调和工序、分装工序产生废气经“集气罩+UV 光氧净化器+活性炭吸附装置”处理后，经15m高排气筒排放。外排废气中，非甲烷总烃最高排放浓度为1.84mg/m3，满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1中其他行业大气污染物排放限值（非甲烷总烃≤80mg/m3）。

厂界无组织废气中，非甲烷总烃最高排放浓度为0.81mg/m3，满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表2其他企业边界浓度排放限值标准要求（非甲烷总烃≤2.0mg/m3）。

车间无组织废气中，非甲烷总烃最高排放浓度为1.05mg/m3，满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表3生产车间或生产设备边界大气污染物浓度限值（非甲烷总烃≤4.0mg/m3）及《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）表A.1厂区内VOCs无组织特别排放限值要求。

- 废水

项目废水主要为办公生活污水，经一体化生活污水处理设备处理后用于厂区绿化。

污水总排口废水中主要污染物最高日均排放浓度为：pH：8.57~8.65，SS：8mg/L，COD：44mg/L，氨氮：1.62mg/L，总氮：4.33mg/L，均满足《城市污水再生利用绿地灌溉水质》（GB/T25499-2010）标准及《城镇污水处理厂污染物排放标准》GB18918-2002）中一级A 标准（pH：6.0-9.0，COD≤50mg/L，氨氮≤5mg/L，总氮≤15mg/L，SS≤10mg/L）。

- 噪声

项目厂界噪声昼间值范围为57.4~59.4dB(A)，满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中2类标准限值要求（昼间≤60dB（A））。

（4）固体废弃物

项目固体废物主要为分装工序产生的杂质、活性炭吸附装置产生的废活性炭、滤袋式过滤器产生的废滤袋、添加剂产生废添加剂桶、职工生活产生的生活垃圾。

分装工序产生的杂质、活性炭吸附装置产生的废活性炭、滤袋式过滤器产生的废滤袋，暂存于危险废物暂存间，定期交给有资质的单位处置；废添加剂桶厂家回收再利用；职工生活产生的生活垃圾，定期由当地环卫部门清运。

（5）主要污染物排放总量

本项目主要污染物排放总量为非甲烷总烃：0.0169t/a，满足环评污染物总量控制指标要求（非甲烷总烃：1.920t/a）。

（6）结论

综上分析，项目已按环评及批复要求进行了环境保护设施建设，根据监测结果可满足相关环境排放标准要求。

## 9.2 建议

企业定期对设备设施进行维护、检修；定期对员工进行培训，提高员工安全环保意识。确保各项环保设施正常运行，确保污染物达标排放。应加强环保管理，加强巡检力度，发现问题及时处理。

附图1  项目地理位置图

附图2-1  企业周边关系图

附图2-2  企业周边关系图

附图3-1  项目平面布置图

附图3-2  项目平面布置图

附件1  项目环评审批意见

附件2  营业执照

附件3  危废协议

建设项目工程竣工环境保护“三同时”验收登记表

填表单位（盖章）：                             填表人（签字）：                        项目经办人（签字）：

| 建设项目 | 项目名称 | 润滑油调和分装项目 | 项目代码 |  | 建设地点 | 河北省沧州市肃宁县河肃路中段南侧 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 行业分类(分类管理名录) | C2511 原油加工及石油制品制造 | 建设性质 | 新建 改扩建 技术改造 |
|  | 设计生产能力 | 年产5万吨润滑油 | 实际生产能力 | 年产5万吨润滑油 | 环评单位 | 山东省鼎深环保科技有限公司 河北欣众环保科技有限公司 |
|  | 环评文件审批机关 | 沧州市生态环境局肃宁县分局 | 审批文号 | 肃环表【2020】9号 肃环管函【2020】6号 | 环评文件类型 | 环境影响报告表 |
|  | 开工日期 |  | 竣工日期 |  | 排污许可证申领时间 |  |
|  | 环保设施设计单位 |  | 环保设施施工单位 |  | 本工程排污许可证编号 |  |
|  | 验收单位 |  | 环保设施监测单位 |  | 验收监测时工况 | ＞75% |
|  | 投资总概算（万元） | 908.2710 | 环保投资总概算(万元) | 94 | 所占比例（%） | 10.35 |
|  | 实际总投资（万元） | 908.2710 | 实际环保投资 (万元) | 94 | 所占比例(%） | 10.35 |
|  | 废水治理（万元） |  | 废气治理（万元） |  | 噪声治理(万元) |  | 固体废物治理（万元） |  | 绿化及生态（万元 ） |  | 其他（万元） |  |
|  | 新增废水处理设施能力 |  | 新增废气处理设施能力 | / | 年平均工作时间 | 2400h |
| 运营单位 | 诺世河北润滑油有限公司 | 运营单位社会统一信用代码(或组织机构代码) | 91130926MA08TXC68G | 验收时间 |  |
| 污染物排放达标与总量控制（工业建设项目详填） | 污染物 | 原有排放量(1) | 本期工程实际排放浓度(2) | 本期工程允许排放浓度(3) | 本期工程产生量(4) | 本期工程自身削减量(5) | 本期工程实际排放量(6) | 本期工程核定排放总量(7) | 本期工程“以新带老”削减量(8) | 全厂实际排放总量(9) | 全厂核定排放总量(10) | 区域平衡替代削减量(11) | 排放增减量(12) |
|  | 废水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 化学需氧量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 氨 氮 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 废气 |  |  |  |  |  | 921 |  |  |  |  |  |  |
|  | 二氧化硫 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 烟 尘 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 工业粉尘 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 氮氧化物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 工业固体废物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 与项目有关的其他特征污染物 | 非甲烷总烃 |  | 1.84 | 80 |  |  | 0.0169 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 苯 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、排放增减量：(+)表示增加，(-)表示减少。2、(12)=(6)- (8)- (11)，(9)= (4)-(5)-(8)-(11)+(1)。3、计量单位：废水排放量——万吨/年；废气排放量——万标立方米/年；工业固体废物排放量——万吨/年；水污染物排放浓度——毫克/升

# Text boxes

0.16

0.8

0.64

生活用水

经一体化生活污水处理设

备处理后用于厂区绿化

新鲜水